Biuro Projektów i Dokumentacji „STUDIO PROJEKT 2002” Giża i Marciniak Spółka Jawna

ul. Dolina Zielona 34, 65-154 Zielona Góra, www.studioprojekt2002.pl, tel. 068 452 26 52

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PROJEKT BUDOWLANY

| INWESTYCJA: | PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU PAŃSTWOWEGO PRZEDSZKOLA NR 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| OBIEKT: | PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE NR 14 |  |  |  |
| ADRES: | UL. JANA KRASICKIEGO, ZIELONA GÓRA |  |  |  |
| INWESTOR: | PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE NR 14 |  |  |  |
| PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ: | MGR INŻ. EUGENIUSZ GIŻA upr. nr 65/87/Zg |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | INŻ. PRZEMYSŁAW ŻOŁKOŚ |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | MGR INŻ. RADOSŁAW MARCINIAK |  |
| KIEROWNIK ZESPOŁU: | MGR INŻ. EUGENIUSZ GIŻA upr. nr 65/87/Zg |  |
| DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2008R. |

ZIELONA GÓRA 2008r.

Spis treści

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane i przynależność do IIB

- Założenia projektowe

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Materiały do projektowania

1.3 Przepisy i normy

2.   Zakres opracowania

3.   Charakterystyka elektroenergetyczna

4.   Opis rozwiązań technicznych

4.1 Stan istniejący

4.2 Wewnętrzna linia zasilająca

4.3 Tablica elektryczna

4.4  Instalacja oświetlenia zewnętrznego

4.5  Instalacja gniazd monitoringu

4.6 Instalacja kamer

4.7 Ochrona od porażeń elektrycznych

5.   Uwagi końcowe

Rysunki:

Rys. nr 1 – Instalacja oświetleniowa zewnętrznego

Rys. nr 2 – Instalacja listw kablowych

Rys. nr 3 – Instalacja zasilania kamer

Rys. nr 4 – Schemat tablicy TOZ

8

Eugeniusz Giża						         Zielona Góra sierpień 2008r.

65/87/ZG

LBS/IE/0254/01

OŚWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207             z 2003r. poz. 216 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU PAŃSTWOWEGO PRZEDSZKOLA NR 14.

sporządzony:  sierpień 2008r.

dla: Państwowe Przedszkole nr 14

ul. Jana Krasickiego, Zielona Góra

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………………..

(pieczęć wraz z podpisem)

8

OPIS TECHNICZNY

- Założenia projektowe

1.1 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest  umowa pomiędzy Państwowym Przedszkolem nr 14, ul. Jana Krasickiego, Zielona Góra a  Biurem Projektów i Dokumentacji „Studio Projekt 2002” Giża i Marciniak Sp. J. z siedzibą przy ul. Dolina Zielona 34, 65-154 Zielona Góra.

1.2 Materiały do projektowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące materiały:

- inwentaryzacja pomieszczeń,

- uzgodnienia robót ze Zleceniodawcą i Użytkownikiem obiektu.

1.3 Przepisy i normy

Projekt niniejszy opracowany został zgodnie z przepisami i polskimi normami.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego                     i monitoringu Państwowego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.

3. Charakterystyka elektroenergetyczna

3.1 Napięcie robocze U                          400/230 V

3.2 Układ instalacji                                 TN-S

3.3 Moc zainstalowana Pi [ kW]             1,97kW

3.4 Moc zapotrzebowania Pz [ kW]         1,77kW

3.5 Współczynnik jednoczesności kj       0,9

3.6 Dodatkowa ochrona od porażeń-       szybkie samoczynne odłączenie zasilania

4. Opis rozwiązań

4.1 Stan istniejący

Istniejącą instalację elektryczno-oświetleniową i gniazd wtykowych w pomieszczeniach remontowanym należy odłączyć od istniejącej instalacji i zdemontować wraz z osprzętem. Instalacje elektryczne zasilane są z istniejącej tablicy elektrycznej zamontowanej w korytarzu.

8

4.2 Wewnętrzna linia zasilająca

W budynku  znajduje się istniejąca tablica elektryczna główna RG oraz tablica lokalna przed pomieszczeniem nr 9, która jest zasilana istniejącą wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielni głównej. Układ ten nie podlega przeprojektowania.

4.3 Tablica elektryczna

W miejscu pokazanym na rysunku zaprojektowano tablicę elektryczną do zasilania nowoprojektowanych obwodów zasilających oświetlenia zewnętrznego i kamery. Tablicę wykonać jako wnękowa. Schemat połączeń jak na rysunku.

4.4 Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Instalację oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano przy wykorzystaniu naświetlaczy. Naświetlacz należy montować do ściany budynku. Moce źródeł poszczególnych naświetlaczy podano na rys. nr 1. Po zamontowaniu naświetlaczy należy przeprowadzić regulację ich ustawienia w warunkach nocnych.

Przed każdym wejściem do budynku zaprojektowano oprawy oświetleniowe halogenowe z żarnikiem 100W i czujką ruchu. Oprawy te należy zamontować w miejscu zdemontowanych starych opraw.

4.5 Instalacja gniazd monitoringu

Instalację obwodu gniazd do zasilania urządzeń monitoringu wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm2 pod tynkiem, obwód zakończyć potrójnym zestawem gniazd 230V.

4.6 Instalacja kamer

Projektowane kamery należy zamontować zgodnie z rys. nr 3. Zasilanie energetyczne kamer wykonac przewodem YDY 3x1,5mm2. Przesyłanie sygnału wizyjnego zaprojektowano w oparciu o skrętkę UTP kat. 5.

8

4.7 Ochrona od porażeń elektrycznych.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, osprzętu i części przewodzących. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się: SZYBKIE SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA.

5. Uwagi końcowe.

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinna wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. Instalacje i wyposażenie elektryczne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.nr 75/2002 poz. 690). Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 109 z 2004 roku. Instalację podczas montażu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania norm. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników nadmiaroprądowych i różnicowoprądowych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń we wszystkich obwodach. Wyniki pomiarów zaprotokółować i przekazać użytkownikowi obiektu. Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać właściwe atesty.

Projektant

mgr inż. Eugeniusz Giża

8